## Slide 1
COURS RÉSEAU • VIDÉO 3 / 3
Le réseau est down :
7 étapes pour diagnostiquer
n’importe quelle panne
Durée 1 heure • Méthode OSI • 3 incidents • 4 ping
ABOU SAYABOU
Formateur cybersécurité & réseaux

## Slide 2
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Objectif de la vidéo
0:00 – 2:00
Arrêter de pinger au hasard. Appliquer une méthode.
1. Cadrer
Poser les bonnes questions avant les commandes : qui, depuis quand, Wi-Fi ou filaire ?
2. Isoler la couche
Remonter OSI / TCP-IP : physique → lien → IP → DNS → application.
3. Résoudre 3 cas
Pas de lien • LAN OK Internet KO • Un site marche, l’autre non.
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
2/24

## Slide 3
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Plan de la session (1 h)
Chapitres
01
0:00
Accroche : ne plus pinger au hasard
02
2:00
Vue d’ensemble des 7 étapes
03
6:00
Étapes 1 → 7 (détail + commandes)
04
44:00
Incident A — pas de lien
05
48:00
Incident B — LAN OK, Internet KO
06
53:00
Incident C — un site KO
07
58:00
Fiche récap + devoir
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
3/24

## Slide 4
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Débutant vs intermédiaire
0:00 – 2:00
Débutant
« Je ping google.com » • Si KO → panique • Si OK → « c’est le PC » • Commandes au hasard • Pas de notes • Change 3 choses d’un coup Résultat : perte de temps et faux diagnostics.
Intermédiaire
« Je pose 3 questions » • Qui est touché ? • Depuis quand ? • Qu’est-ce qui a changé ? • Puis : 4 ping dans l’ordre • Une couche à la fois Résultat : cause trouvée en minutes, pas en heures.
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
4/24

## Slide 5
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Les 7 étapes (vue d’ensemble)
2:00 – 6:00
1
Cadrer le symptôme
2
Couche 1 — Physique
3
Couche 2 — Lien / VLAN / ARP
4
Couche 3 — IP / masque / GW
5
DNS vs IP publique
6
Ports / firewall / proxy
7
Journaliser et escalader
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
5/24

## Slide 6
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Étape 1 — Cadrer le symptôme
6:00 – 10:00
Avant toute commande : comprendre le périmètre.
Qui ? 1 utilisateur, un service, un étage, toute l’entreprise ?
Quoi ? Pas Internet ? Lent ? Un seul site ? Mail OK, web KO ?
Où ? Wi-Fi / filaire / VPN / site distant ?
Quand ? Depuis 5 min, ce matin, après une MAJ / un orage ?
Changement ? Nouveau switch, VLAN, firewall, box FAI, GPO ?
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
6/24

## Slide 7
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Étape 2 — Couche 1 (physique)
10:00 – 16:00
À vérifier
• Câble / connecteur RJ45 • LED du port switch (up/down) • Bon SSID Wi-Fi (pas l’invité) • Airplane mode / Wi-Fi off • Port administratively down • Adaptateur désactivé (OS) • Alim AP / switch 70 % des « pannes réseau » commencent ici.
Commandes / gestes
Windows ncpa.cpl (carte activée ?) Linux ip link nmcli device status Switch show interface status show interfaces fa0/1
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
7/24

## Slide 8
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Étape 3 — Couche 2 (lien / VLAN / ARP)
16:00 – 22:00
▸ Lien up mais mauvais VLAN → IP OK, GW KO ou mauvais réseau
▸ ARP : la machine connaît-elle la MAC de la passerelle ?
▸ AP isolé / client isolation Wi-Fi → ping voisin KO
▸ Boucle / STP : saturations, clignotements, réseau « mort »
▸ Mauvais trunk : VLAN manquant sur le trajet
Commandes utiles
arp -a # Windows / Linux show mac address-table # Switch show vlan brief / show interfaces trunk
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
8/24

## Slide 9
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Étape 4 — Couche 3 (IP / masque / GW)
22:00 – 28:00
Rappel vidéo 1 : IP, masque et passerelle doivent être cohérents.
Symptômes
• 169.254.x.x (APIPA) • Pas de passerelle • GW hors subnet • Masque faux • Conflit d’IP • Double DHCP
Actions
• ipconfig /all ou ip a • Ping de la GW • Vérifier DHCP vs fixe • Renew bail DHCP • Table de routage (route print / ip route)
Règle
GW dans le même sous-réseau que l’IP. Sinon : LAN parfois OK entre voisins, mais jamais d’Internet.
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
9/24

## Slide 10
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Étape 5 — DNS vs IP publique
28:00 – 34:00
Le test décisif
ping 8.8.8.8 → OK ping google.com → KO = Problème DNS (pas le câble, pas la GW) Inversement : ping 8.8.8.8 KO = Routage / NAT / FAI / FW (le DNS n’est pas encore le premier suspect)
Commandes DNS
nslookup google.com dig google.com Windows ipconfig /flushdns (vider le cache) Tester un autre DNS 1.1.1.1 ou 8.8.8.8 (temporairement, lab)
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
10/24

## Slide 11
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Étape 6 — Ports, firewall, proxy
34:00 – 40:00
▸ Ping OK ≠ application OK (ICMP ≠ HTTPS)
▸ Tester le port : 443, 80, 25, 3389, 22…
▸ Firewall local (Windows Defender) / firewall d’entreprise
▸ Proxy web obligatoire : le navigateur marche, curl non (ou l’inverse)
▸ Certificat TLS / date système fausse → sites HTTPS KO
▸ Filtrage DNS / category web / géobloc
Tests ports
Test-NetConnection google.com -Port 443 # PowerShell curl -I https://exemple.com nc -vz exemple.com 443 # Linux
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
11/24

## Slide 12
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Étape 7 — Journaliser et escalader
40:00 – 44:00
Ce que tu notes
• Heure de début / fin • Symptôme exact (citation user) • Périmètre (1 PC / VLAN / site) • Commandes + résultats • Changements effectués • Hypothèse retenue • Capture éventuelle (Wireshark) Sans notes = panne qui revient et personne ne sait pourquoi.
Quand escalader
• FAI / box opérateur • Équipe sécu (firewall) • Cloud / SaaS (status page) • Fournisseur VPN Escalader AVEC un résumé clair des 7 étapes, pas juste « ça marche pas ».
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
12/24

## Slide 13
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Les 4 ping (à graver)
Méthode
1
ping 127.0.0.1 — Pile TCP/IP locale
Si KO → OS / stack
2
ping Passerelle — LAN + config L3
Si KO → câble, VLAN, IP, GW
3
ping 8.8.8.8 — Sortie Internet
Si KO → NAT / FAI / FW
4
ping google.com — Résolution DNS
Si KO et 3 OK → DNS
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
13/24

## Slide 14
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Matrice rapide : lire les 4 ping
Aide-mémoire
1
2
3
4
Diagnostic probable
KO
—
—
—
Stack OS / adaptateur
OK
KO
—
—
Câble, VLAN, IP, GW
OK
OK
KO
—
NAT, WAN, FAI, firewall
OK
OK
OK
KO
DNS / filtre DNS
OK
OK
OK
OK
Appliquer étape 6 (port/proxy/cert)
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
14/24

## Slide 15
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Incident A — Pas de lien
44:00 – 48:00
Symptôme : icône réseau débranché / « Network cable unplugged »
Cadrage
• 1 seul PC • Filaire • Depuis ce matin • Hier OK • Agent a « rangé » les câbles hier soir
Parcours
1. Cadrer → 1 PC 2. Physique → LED off 3. Tester autre câble 4. Autre port switch 5. show int status 6. Port shutdown trouvé
Résolution
no shutdown sur le port Documenter : qui a shutdown et pourquoi Leçon : couche 1 avant ping google
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
15/24

## Slide 16
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Incident B — LAN OK, Internet KO
48:00 – 53:00
Symptôme : partage de fichiers OK, web et mail externes KO
Résultats des 4 ping
ping 127.0.0.1 OK ping 192.168.1.1 OK (GW) ping 8.8.8.8 KO ping google.com KO → Étape 5 inutile tant que 3 = KO → Suspect : NAT / WAN / FAI / FW
Actions
• Traceroute / tracert 8.8.8.8 • Vérifier WAN box / routeur • Lien FAI up ? • Règle firewall outbound • Autre réseau (tél. 4G) pour isoler le site Cause fréquente lab : NAT oublié / WAN down
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
16/24

## Slide 17
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Incident C — Un site marche, l’autre non
53:00 – 58:00
Indices
• 4 ping tous OK • google.com OK • intranet.entreprise.local KO ou un SaaS précis KO Donc : pas le câble, pas la GW, pas « Internet ». → Étape 6 + DNS interne
Pistes
• DNS interne vs public • Proxy / authentification • Certificat expiré • Filtrage catégorie web • Firewall port 443 vers cette destination • Service distant down (status page) nslookup + curl -I + navigateur
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
17/24

## Slide 18
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Fiche récap (screenshot)
58:00
Ordre d’attaque
1. Cadrer (qui/quoi/où/quand) 2. Physique (câble, LED, Wi-Fi) 3. Lien (VLAN, ARP, trunk) 4. IP / masque / GW 5. 8.8.8.8 vs nom DNS 6. Port / FW / proxy / cert 7. Notes + escalade Une couche à la fois.
4 ping
1. 127.0.0.1 2. Passerelle 3. 8.8.8.8 (ou IP WAN) 4. google.com Windows ipconfig /all ping … nslookup … Test-NetConnection -Port 443
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
18/24

## Slide 19
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
OSI en mode dépannage (pas théorique)
Astuce
7–5
Application
Navigateur, mail, cert, proxy
4
Transport
Ports TCP/UDP, firewall L4
3
Réseau
IP, masque, GW, routage
2
Liaison
MAC, VLAN, switch, ARP
1
Physique
Câble, Wi-Fi radio, LED
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
19/24

## Slide 20
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Erreurs de diagnostic (à éviter)
Pièges
✖ Changer DNS + câble + firewall en même temps
✖ Conclure « c’est le DNS » sans avoir testé 8.8.8.8
✖ Ignorer qu’un seul user est touché (problème local)
✖ Oublier le VPN / le proxy dans le cadrage
✖ Ne rien écrire → la panne revient la semaine suivante
✖ Blâmer le FAI avant d’avoir ping la GW
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
20/24

## Slide 21
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Récap — ce que tu repars avec
59:00
Méthode
7 étapes, du cadrage à l’escalade
4 ping
Localhost → GW → IP publique → DNS
OSI utile
Physique → … → application, une couche à la fois
3 incidents
Lien / Internet / un seul site
Pro
Notes + hypothèse + une modif à la fois
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
21/24

## Slide 22
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Devoir + fin de playlist
59:20 – 60:00
Devoir (commentaire)
Décris UNE panne réelle (ou inventée) avec : • Cadrage (qui/quoi/où/quand) • Résultat des 4 ping • Étape où tu as trouvé • Solution Je corrige les meilleures en commentaire épinglé.
Playlist « Réseau 1 h »
V1 — IP, masque, passerelle V2 — VLAN + lab V3 — Diagnostic 7 étapes Tu as maintenant un socle débutant → intermédiaire. Abonne-toi pour la suite (Wireshark / Firewall / VPN).
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
22/24

## Slide 23
Merci !
Cadrer • 4 ping • Une couche à la fois
ABOU SAYABOU
Cours réseau — Vidéo 3 / 3 — Fin de la série

## Slide 24
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Notes formateur (ne pas montrer)
Notes de tournage
▸ Garder la slide « 7 étapes » en favori pour y revenir pendant les incidents
▸ Démo réelle : débrancher un câble (incident A) si tu tournes en live
▸ Pour incident B : couper temporairement le NAT / WAN dans PT ou box
▸ Insister : ping OK ≠ HTTPS OK (étape 6)
▸ Rappeler V1 (GW) et V2 (VLAN) quand tu parles couche 2/3
▸ Devoir : épingler 1–2 meilleurs commentaires le lendemain
▸ Teaser prochaine série : Wireshark 1h / Firewall PME 1h
▸ Durée parlée cible : 55–60 min — ne pas griller le cadrage
Vidéo 3 — Diagnostic 7 étapes | Débutant → Intermédiaire
24/24