## Slide 1
COURS RÉSEAU • VIDÉO 2 / 3
VLAN expliqué simplement
+ lab complet (3 VLAN, 1 routeur)
Durée 1 heure • Packet Tracer • Access • Trunk • Inter-VLAN
ABOU SAYABOU
Formateur cybersécurité & réseaux

## Slide 2
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Objectif de la vidéo
0:00 – 3:00
À la fin de cette heure, tu sauras…
1. Pourquoi VLAN
Comprendre le problème du LAN plat : broadcasts, sécurité, Wi-Fi invités mélangés aux serveurs.
2. Access vs Trunk
Configurer des ports access (1 VLAN) et un trunk 802.1Q vers le routeur / l’autre switch.
3. Lab qui marche
3 VLAN (RH / Invités / Serveurs), inter-VLAN, tests ping, et une ACL pour isoler les invités.
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
2/24

## Slide 3
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Plan de la session (1 h)
Chapitres
01
0:00
Pourquoi les VLAN (le problème)
02
3:00
Broadcast vs collision — rappel
03
8:00
VLAN = LAN logique
04
13:00
Access vs Trunk (802.1Q)
05
20:00
Native VLAN et erreurs classiques
06
26:00
Inter-VLAN : SVI vs router-on-a-stick
07
34:00
Lab Packet Tracer — topologie
08
40:00
Config switch + trunk + routeur + tests
09
57:30
Sécu invités, récap, devoir
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
3/24

## Slide 4
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Le problème : un LAN plat
0:00 – 3:00
Sans VLAN
• 1 switch = 1 grand réseau • Tout le monde entend les broadcasts • RH, invités Wi-Fi, serveurs mélangés • Un PC infecté scanne tout le LAN • Imprimantes et caméras exposées • Difficile à faire grandir (scaling) C’est le réseau « ça marche »… jusqu’au premier incident.
Avec VLAN
• Même switch physique • Plusieurs LAN logiques • Broadcasts contenus par VLAN • Isolation : invités ≠ serveurs • Politiques firewall plus simples • Base d’un LAN PME propre Objectif du lab : 3 mondes sur 1 seul switch.
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
4/24

## Slide 5
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Rappel : collision vs broadcast
3:00 – 8:00
Domaine de collision
• Qui « parle » en même temps sur un média • Switch moderne : 1 collision par port (full duplex) • Moins un sujet aujourd’hui À retenir : le switch sépare les collisions.
Domaine de broadcast
• Qui reçoit un paquet « à tout le monde » (ARP, DHCP discover, etc.) • Par défaut : TOUT le VLAN / le LAN • Le routeur / SVI arrête le broadcast VLAN = découper le domaine de broadcast.
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
5/24

## Slide 6
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
VLAN = LAN logique
8:00 – 13:00
Même matériel, 3 réseaux. IEEE 802.1Q.
VLAN 10 — RH
10.10.10.0/24 GW : 10.10.10.1 PC RH, imprimantes interne, téléphonie de bureau.
VLAN 20 — Invités
10.10.20.0/24 GW : 10.10.20.1 Wi-Fi guests, visiteurs. Pas d’accès serveurs.
VLAN 30 — Serveurs
10.10.30.0/24 GW : 10.10.30.1 AD, fichiers, NAS, applications métiers.
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
6/24

## Slide 7
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Access vs Trunk
13:00 – 20:00
Port ACCESS
• 1 seul VLAN (untagged) • Branché à un PC, imprimante, AP • Le PC ne « voit » pas le tag 802.1Q switchport mode access switchport access vlan 10 Erreur : mettre un PC en trunk → parfois ça marche… mal.
Port TRUNK
• Plusieurs VLAN (tagged 802.1Q) • Switch ↔ switch ou switch ↔ routeur • Chaque trame porte un VLAN ID switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 Toujours limiter les VLAN autorisés (pas « all » en prod).
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
7/24

## Slide 8
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Le tag 802.1Q (idée simple)
Schéma
▸ Sur un lien trunk, le switch ajoute 4 octets : le VLAN ID (1–4094)
▸ VLAN 10, 20, 30 voyagent sur LE MÊME câble vers le routeur
▸ À l’arrivée, le routeur « décapsule » et route d’un VLAN vers un autre
▸ Sur un port access : pas de tag — le VLAN est implicite
Dest MAC
Src MAC
802.1Q VLAN 10
Type
Données…
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
8/24

## Slide 9
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Native VLAN et erreurs classiques
20:00 – 26:00
▸ Native VLAN = VLAN des trames SANS tag sur le trunk (souvent VLAN 1 par défaut)
▸ En production : ne pas laisser le VLAN 1 pour la data ni pour le native
▸ Les deux extrémités du trunk doivent avoir le MÊME native VLAN
▸ Mismatch access / trunk = lien « bizarre », CDP native VLAN mismatch
▸ Oublier allowed vlan → trop de VLAN transitent (attaque VLAN hopping / bruit)
Règle d’or : un PC = port ACCESS. Un lien switch/routeur = TRUNK. Jamais l’inverse « par habitude ».
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
9/24

## Slide 10
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Inter-VLAN routing : 2 méthodes
26:00 – 34:00
Router-on-a-stick
• 1 lien physique trunk vers un routeur • Sous-interfaces : G0/0.10 .20 .30 • encapsulation dot1Q 10 / 20 / 30 • Simple pour un lab / petite PME • Le lien unique peut saturer → C’est CE qu’on lab aujourd’hui
SVI (switch L3)
• Switch multilayer (ex. 3560, 9300) • interface vlan 10 + ip address • ip routing • Plus propre, plus performant • Souvent + ACL / firewall ensuite → À mentionner : « la vraie vie PME »
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
10/24

## Slide 11
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Lab : topologie Packet Tracer
34:00 – 40:00
3 PC • 1 switch L2 • 1 routeur • 1 câble trunk
PC-RH .10 VLAN 10
PC-INV .10 VLAN 20
PC-SRV .10 VLAN 30
SW1 Fa0/24 trunk
R1 GW .1
Adressage
VLAN10 10.10.10.0/24 VLAN20 10.10.20.0/24 VLAN30 10.10.30.0/24
Ports switch
Fa0/1 access VLAN 10 Fa0/2 access VLAN 20 Fa0/3 access VLAN 30 Fa0/24 trunk → R1
PC
IP .10 de leur VLAN Masque /24 GW = .1 du VLAN
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
11/24

## Slide 12
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Config switch — VLAN et access
40:00 – 48:00
SW1
enable configure terminal vlan 10 name RH vlan 20 name INVITES vlan 30 name SERVEURS interface range fa0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 switchport nonegotiate interface fa0/2 switchport mode access switchport access vlan 20 interface fa0/3 switchport mode access switchport access vlan 30
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
12/24

## Slide 13
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Config switch — trunk
Trunk
SW1 — Fa0/24 vers le routeur
interface fa0/24 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 switchport trunk native vlan 99 no shutdown do show vlan brief do show interfaces trunk
Vérifs
show vlan brief → ports dans le bon VLAN show interfaces trunk → Fa0/24 trunking Native VLAN 99 = VLAN dummy (pas de data) Si encapsulation n’existe pas (switch L2 PT) : omets la ligne encapsulation.
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
13/24

## Slide 14
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Config routeur — router-on-a-stick
48:00 – 54:00
R1 — sous-interfaces
configure terminal interface g0/0 no shutdown no ip address interface g0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 interface g0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0 interface g0/0.30 encapsulation dot1Q 30 ip address 10.10.30.1 255.255.255.0 exit do show ip route do show ip interface brief
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
14/24

## Slide 15
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Config des PC (IP fixe pour le lab)
PC
PC-RH
IP 10.10.10.10 Masque 255.255.255.0 GW 10.10.10.1 DNS 10.10.10.1 Port SW : Fa0/1 VLAN 10
PC-INV
IP 10.10.20.10 Masque 255.255.255.0 GW 10.10.20.1 DNS 10.10.20.1 Port SW : Fa0/2 VLAN 20
PC-SRV
IP 10.10.30.10 Masque 255.255.255.0 GW 10.10.30.1 DNS 10.10.30.1 Port SW : Fa0/3 VLAN 30
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
15/24

## Slide 16
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Tests ping — qui passe ?
54:00 – 57:30
Test Résultat Pourquoi
PC-RH → 10.10.10.1 (GW) → OK • Même VLAN + GW
PC-RH → PC-INV (10.10.20.10) → OK • Inter-VLAN via R1
PC-RH → PC-SRV (10.10.30.10) → OK • Inter-VLAN (à restreindre)
PC-RH → 10.10.20.10 sans trunk → KO • Pas de chemin L3
PC access VLAN 10 ping .20.10 sans IP sur .20 du routeur → KO • Pas de GW inter-VLAN
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
16/24

## Slide 17
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Isolation invités : ACL (bonus lab)
Sécu
Les VLAN isolent L2. Pour bloquer Invités → Serveurs, il faut du L3 (ACL / firewall).
R1 — ACL
ip access-list extended BLOQUE-INVITES deny ip 10.10.20.0 0.0.0.255 10.10.30.0 0.0.0.255 permit ip any any interface g0/0.20 ip access-group BLOQUE-INVITES in ! Test : PC-INV ping PC-SRV → KO ! Test : PC-INV ping GW → OK
Message clé
VLAN ≠ firewall. VLAN = séparation des broadcasts. ACL / firewall = qui a le droit d’aller où. En prod : plutôt firewall (FortiGate) entre les zones.
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
17/24

## Slide 18
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Sécurité VLAN — checklist PME
57:30 – 59:00
▸ Pas de data sur VLAN 1 (change native + management dédié)
▸ Ports access : nonegotiate (coupe DTP)
▸ Trunk : allowed vlan list explicite
▸ Ports inutilisés : shutdown + VLAN parking (ex. 999)
▸ Invités : pas d’accès VLAN serveurs (ACL ou firewall)
▸ Wi-Fi invité = VLAN 20 + isolation client AP si possible
▸ Documenter : VLAN ID, nom, subnet, GW, usage
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
18/24

## Slide 19
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Si le ping ne passe pas…
Dépannage lab
⚠ PC et GW pas le même VLAN / subnet → Revérifier IP .10 et GW .1
⚠ Port encore en VLAN 1 → show vlan brief
⚠ Trunk down / pas de dot1Q → show interfaces trunk
⚠ Sous-interface routeur shutdown → show ip interface brief
⚠ Câble sur le mauvais port → Topo Packet Tracer
⚠ ACL trop large (deny any) → Retirer l’ACL pour tester
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
19/24

## Slide 20
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Récap — 5 phrases
59:00
VLAN
Découpe le domaine de broadcast (LAN logique)
Access
Un port, un VLAN — pour les terminaux
Trunk
Plusieurs VLAN taggés 802.1Q — pour switch/routeur
Inter-VLAN
Il faut un routeur (stick) ou un SVI L3
Sécu
VLAN ≠ firewall : ACL / FW pour invités → serveurs
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
20/24

## Slide 21
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Devoir + prochaine vidéo
59:00 – 60:00
Devoir (commentaire)
Ajoute un VLAN 40 VoIP : • subnet 10.10.40.0/24 • GW 10.10.40.1 • un PC-VOIP .10 • commande bonus : switchport voice vlan 40 Poste un screenshot show vlan brief !
Vidéo 3
Le réseau est down : 7 étapes pour diagnostiquer n’importe quelle panne Méthode OSI + 3 incidents + les 4 ping de la vidéo 1 Abonne-toi à la playlist « Réseau 1 h »
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
21/24

## Slide 22
Merci !
VLAN • Access • Trunk • Inter-VLAN • ACL
ABOU SAYABOU
Cours réseau — Vidéo 2 / 3

## Slide 23
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Aide-mémoire (screenshot)
Fiche
Commandes switch
show vlan brief show interfaces trunk show interfaces fa0/1 switchport switchport mode access switchport access vlan 10 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Commandes routeur
interface g0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 show ip route show ip interface brief ACL : deny invités → serveurs sur l’interface .20 in
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
23/24

## Slide 24
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Notes formateur (ne pas montrer)
Notes de tournage
▸ Ouvrir Packet Tracer AVANT 34:00 pour ne pas perdre de temps
▸ Si switch PT sans « encapsulation dot1q » : passer la ligne
▸ Colorer les câbles PT (bleu VLAN10, vert 20, rouge 30, orange trunk)
▸ Montrer show vlan brief AVANT et APRÈS (effet wow)
▸ Ping inter-VLAN d’abord OK, PUIS ACL → le ping tombe : pédagogie
▸ Devoir VLAN 40 : ne pas trop détailler voice vlan à l’oral (teaser)
▸ CTA : « Screenshot show vlan brief en commentaire »
▸ Réponse devoir V1 à rappeler en intro si tu publies 7 j après : 10.0.4.0/23
Vidéo 2 — VLAN + lab | Débutant → Intermédiaire
24/24