## Slide 1
COURS RÉSEAU • VIDÉO 1
IP, masque, passerelle :
le tuto qui règle la confusion
Durée 1 heure • Niveau débutant → intermédiaire • Théorie + lab + exercices
ABOU SAYABOU
Formateur cybersécurité & réseaux

## Slide 2
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Objectif de la vidéo
0:00 – 1:30
À la fin de cette heure, tu sauras…
1. Lire une IP
Comprendre les 4 octets, le rôle de chaque partie, et ce qu’est une adresse privée vs publique.
2. Utiliser le masque / CIDR
Calculer réseau, broadcast et plage d’hôtes pour /24, /16, /26… sans calculatrice magique.
3. Diagnostiquer
Savoir si le problème vient de l’IP, du masque, de la passerelle ou du DNS (4 ping).
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
2/22

## Slide 3
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Plan de la session (1 h)
Chapitres
01
1:30
Analogie ville — adresse, quartier, sortie
02
6:00
IPv4 et binaire (juste ce qu’il faut)
03
14:00
Masque & CIDR (/8, /16, /24, /25, /30)
04
24:00
Réseau • Host • Broadcast
05
34:00
Passerelle (gateway)
06
40:00
DHCP vs IP fixe
07
45:00
Lab Windows / Linux
08
52:00
5 exercices + récap
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
3/22

## Slide 4
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Analogie : le réseau comme une ville
1:30 – 6:00
🏠 Adresse IP
Le numéro de ta maison. Ex. : 192.168.1.45
🗺️ Masque / quartier
Qui est dans ta rue (réseau local). Ex. : /24 = tout le 192.168.1.x
🚪 Passerelle
La sortie de la ville (box / routeur). Ex. : 192.168.1.1
▸ Sans adresse → tu n’existes pas sur le réseau
▸ Sans masque → tu ne sais pas qui est « local »
▸ Sans passerelle → tu restes bloqué dans ton quartier (pas d’Internet)
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
4/22

## Slide 5
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Schéma de base à retenir
Schéma
PC1 192.168.1.10
PC2 192.168.1.20
Switch
Passerelle 192.168.1.1
Internet
▸ Réseau local (LAN) : 192.168.1.0/24
▸ Masque : 255.255.255.0
▸ Tout trafic hors 192.168.1.x → envoyé à la passerelle 192.168.1.1
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
5/22

## Slide 6
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
IPv4 : structure d’une adresse
6:00 – 14:00
4 octets • 32 bits • valeur 0–255 chacun
192
octet 1
.
168
octet 2
.
1
octet 3
.
45
octet 4
▸ Exemple : 192.168.1.45 → binaire sur 32 bits
▸ Adresses privées (RFC1918) : 10.0.0.0/8 • 172.16.0.0/12 • 192.168.0.0/16
▸ Les classes A/B/C = historique → aujourd’hui on parle CIDR
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
6/22

## Slide 7
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Binaire : juste ce qu’il faut
Astuce
Un octet = 8 bits. Poids : 128 64 32 16 8 4 2 1
128
1
64
1
32
0
16
0
8
0
4
0
2
0
1
0
▸ 192 = 128+64 → bits 11000000
▸ 255 = tous les bits à 1 → 11111111
▸ 0 = tous les bits à 0 → 00000000
▸ Tu n’as PAS besoin d’être un crack du binaire pour utiliser /24 au quotidien
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
7/22

## Slide 8
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Masque de sous-réseau & CIDR
14:00 – 24:00
Le masque dit : « quels bits font partie du RÉSEAU ? »
CIDR
Masque
Hôtes utiles
Usage
/8
255.0.0.0
~16 millions d’hôtes
Très grand réseau
/16
255.255.0.0
65 534 hôtes
Ex. 172.16.0.0/16
/24
255.255.255.0
254 hôtes
Le plus courant (LAN)
/25
255.255.255.128
126 hôtes
Découpe un /24 en 2
/30
255.255.255.252
2 hôtes
Lien point-à-point
Formule hôtes = 2^(32 − préfixe) − 2
On retire 2 : adresse réseau + adresse broadcast. Ex. /24 → 2^8 − 2 = 254.
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
8/22

## Slide 9
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Méthode : réseau / hosts / broadcast
24:00 – 34:00
Exemple : 192.168.10.45/24
1
Écrire le masque — /24 → 255.255.255.0
2
Trouver le réseau — Bits hôtes à 0 → 192.168.10.0
3
Trouver le broadcast — Bits hôtes à 1 → 192.168.10.255
4
Plage utilisable — 192.168.10.1 → 192.168.10.254
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
9/22

## Slide 10
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
2ᵉ exemple : 192.168.10.45/26
Exercice guidé
Calcul
/26 = 255.255.255.192 Blocs de 64 adresses (2^6) Réseaux : .0 | .64 | .128 | .192 45 est dans le bloc .0 → .63 Réseau : 192.168.10.0 Broadcast : 192.168.10.63 Hôtes : .1 → .62 Passerelle typique : .1
À retenir
• Plus le préfixe est GRAND, plus le réseau est PETIT • /24 = confort débutant • /30 = liens routeurs • /16 = campus / labo • Toujours vérifier que la passerelle est DANS le même réseau que l’IP de la machine
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
10/22

## Slide 11
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
La passerelle (default gateway)
34:00 – 40:00
▸ C’est le « prochain saut » (next hop) pour tout trafic hors LAN
▸ En général : l’IP du routeur / de la box sur ton réseau (souvent .1 ou .254)
▸ Elle DOIT être dans le même sous-réseau que ta machine
▸ Symptôme classique : ping local OK, Internet KO → suspecter GW / NAT / WAN
Ping voisin
OK → LAN / switch OK
Ping passerelle
OK → ta config L3 locale OK
Ping 8.8.8.8
OK → routage Internet OK
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
11/22

## Slide 12
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
DHCP vs adresse IP fixe
40:00 – 45:00
DHCP (automatique)
• La box / le serveur DHCP donne : IP + masque + passerelle + DNS • Idéal pour PC, téléphones, invités • Bail = durée de validité • Réservation DHCP = « fixe soft » (même IP selon MAC) • APIPA 169.254.x.x = pas de DHCP !
IP fixe (statique)
• Tu configures tout à la main • Idéal pour : serveurs, imprimantes, NAS, caméras, passerelles • Documente : IP / masque / GW / DNS • Évite les conflits (hors plage DHCP) • Erreur fréquente : GW oubliée ou DNS oublié
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
12/22

## Slide 13
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Lab : lire sa config
45:00 – 52:00
Windows
ipconfig /all • Adresse IPv4 • Masque de sous-réseau • Passerelle par défaut • Serveurs DNS • DHCP activé ? Bail ? ipconfig /release ipconfig /renew
Linux
ip a ip route cat /etc/resolv.conf • inet = IP + CIDR (/24) • default via = passerelle • nameserver = DNS nmcli device show (NetworkManager)
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
13/22

## Slide 14
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Les 4 ping du diagnostic
Méthode
1
ping 127.0.0.1 — Pile TCP/IP locale
Si KO → OS / stack réseau
2
ping Passerelle — LAN + config L3
Si KO → câble, IP, VLAN, GW
3
ping 8.8.8.8 — Sortie Internet
Si KO → NAT / FAI / firewall
4
ping google.com — Résolution DNS
Si KO alors que 3 OK → DNS
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
14/22

## Slide 15
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
5 exercices (à faire avec moi)
52:00 – 58:00
▸ 1. IP 10.0.0.50/24 → réseau ? broadcast ? plage ?
▸ 2. IP 172.16.5.10/16 → réseau ? broadcast ?
▸ 3. 192.168.1.10/24 et 192.168.2.10/24 : même réseau ?
▸ 4. PC = 192.168.1.50/24 GW = 192.168.0.1 → problème ?
▸ 5. Combien d’hôtes dans un /27 ?
Pause écran : laisse 20–30 secondes par exercice avant le corrigé.
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
15/22

## Slide 16
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Corrigé des exercices
Corrigé
▸ 1. Réseau 10.0.0.0 • Broadcast 10.0.0.255 • Hôtes .1–.254
▸ 2. Réseau 172.16.0.0 • Broadcast 172.16.255.255
▸ 3. NON — 192.168.1.0/24 ≠ 192.168.2.0/24 (il faut un routeur)
▸ 4. OUI problème — GW hors du réseau du PC (mauvais sous-réseau)
▸ 5. /27 → 2^(32-27) − 2 = 30 hôtes
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
16/22

## Slide 17
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Erreurs classiques (à éviter)
58:00
✖ Masque faux → Deux PC « se voient » mal ou pas du tout
✖ GW d’un autre réseau → LAN OK, Internet impossible
✖ Conflit d’IP → Coupures aléatoires, APIPA
✖ DNS oublié (IP fixe) → Ping IP OK, sites web KO
✖ 169.254.x.x → Pas de réponse DHCP — câble / serveur DHCP
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
17/22

## Slide 18
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Récap — 4 phrases à retenir
58:00 – 59:30
IP
Identifie la machine sur le réseau
Masque / CIDR
Délimite qui est « local »
Passerelle
Sortie pour tout le reste (Internet)
4 ping
Localhost → GW → IP publique → nom DNS
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
18/22

## Slide 19
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Aide-mémoire (screenshot)
Fiche
Commandes
Windows ipconfig /all ping 192.168.1.1 nslookup google.com Linux ip a ip route ping -c 4 8.8.8.8 dig google.com
CIDR express
/8 → 255.0.0.0 /16 → 255.255.0.0 /24 → 255.255.255.0 /25 → 255.255.255.128 /26 → 255.255.255.192 /27 → 255.255.255.224 /30 → 255.255.255.252 Hôtes = 2^(32-n) − 2
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
19/22

## Slide 20
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Cours réseau — 1 h
Prochaine vidéo + devoir
59:30 – 60:00
Vidéo 2 (semaine prochaine)
VLAN expliqué simplement + lab complet 3 VLAN • Access • Trunk Inter-VLAN routing
Devoir (commentaire)
Calcule pour 10.0.5.80/23 : • adresse réseau • broadcast • plage d’hôtes Poste ta réponse en commentaire !
▸ Abonne-toi pour la playlist « Réseau 1 h »
▸ Like si le masque est enfin clair 👍
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
20/22

## Slide 21
Merci !
IP • Masque • Passerelle • 4 ping
ABOU SAYABOU
Cours réseau — Vidéo 1 / 3

## Slide 22
ABOU SAYABOU • Réseau informatique
Notes formateur (ne pas montrer)
Notes de tournage
▸ Garder le schéma slide 5 visible en fond pendant le lab
▸ Pause 20–30 s sur chaque exercice avant corrigé
▸ Montrer ipconfig /all en vrai (pas seulement capture)
▸ Répéter : « GW dans le même réseau que l’IP »
▸ CTA commentaire : 10.0.5.80/23 (réponse : réseau 10.0.4.0, BC 10.0.5.255)
▸ Teaser vidéo 2 VLAN à la fin — même charte graphique
▸ Durée cible parlée : ~55–60 min avec lab
Vidéo 1 — IP, masque, passerelle | Débutant → Intermédiaire
22/22